Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

(КЛАСС STREET LEGAL)

Настоящий документ составлен на основе «Классификации и технических требований 2003 года», Правил дорожного движения, технических нормативно-правовых актов, устанавливает спортивную классификацию автомобилей, участвующих в соревнованиях по драгрейсингу, и технические требования к этим автомобилям.

Технические требования содержат перечень ограничений, а также разрешенных изменений и дополнений при подготовке автомобиля к соревнованиям. Эти требования являются обязательными, и нарушение их влечет за собой наказание, предусмотренное Спортивным кодексом БАФ.

Если в том или ином пункте технических требований даётся перечень разрешённых переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических требований даётся перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.

Разрешаются только те изменения серийных деталей, узлов и агрегатов, а также установка или снятие оборудования, которые четко регламентированы настоящим Приложением.

Автомобиль, конструкция которого Техническими контролёрами признана опасной, не может быть допущен до соревнования.

Если какое-либо устройство не обязательно, но установлено, оно должно быть выполнено в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

- Серийный кузов, все стекла должны быть базовой конструкции и комплектации.

- Наличие всех фар.

- Серийный привод автомобиля.

- Серийные места крепления подвески

- В автомобиле должны быть сохранены все сиденья для пассажиров и водителя, предусмотренные заводом-изготовителем для данной модели.

- Наличие исправного огнетушителя и ремней безопасности в автомобиле.

- Разрешена модификация электроники и механики двигателя.

- Разрешена замена или добавление турбины или компрессора.

- Разрешена замена или модификация впускной и выпускной системы.

- Разрешена замена или модификация топливной системы.

- Разрешено использование закиси азота, впрыска воды и др. жидкостей.

- Разрешено использование шин, разрешенных для езды по дорогам общего пользования. Запрещено использование шин типа слик и шин с шипами.

- Разрешена модификация коробки передач. Запрещено использование кулачковых и секвентальных коробок передач(кроме устанавливаемых серийно),а так же драговых автоматов.

- Разрешена замена элементов кузова, торпеды на другие, изготовленные из композитных материалов, при условии, что они повторяют форму оригинальных, закреплены в штатных местах на штатных креплениях. Их толщина должна быть не менее 3 мм (Решение о допуске автомобилей с измененными внешними деталями кузова постановляет решением технического комиссара).

- Разрешена установка дополнительных приборов, если они не угрожают безопасности водителя.

- Разрешена установка спортивных сидений, спортивных ремней безопасности.

- Разрешена установка спортивного руля.

- Разрешено удаление системы кондиционирования.

- Разрешено изменение места расположения аккумулятора.

- Разрешена замена или модификация сцепления.

- Автомобиль должен иметь действующий талон технического осмотра.

- Решение о допуске автомобилей к соревнованиям, с измененными узлами принимает технический комиссар.